# Практическая работа

Подготовка данных и определение порядка использования

инженерных защитных сооружений (ИЗС) для защиты от ЧС

Цель занятия:

- Усвоить предназначение инженерных защитных сооружений и порядок их использования в случае угрозы возникновения ЧС

- Научиться производить расчеты количества укрываемых в ИЗС.

- Усвоить работу систем жизнеобеспечения ИЗС.

- Усвоить принципы приспособляемости помещений в простейшие защитные сооружения.

- Усвоить этапы подготовки ИЗС к приему людей в условиях угрозы возникновения ЧС.

Основные понятия темы:

- убежища;

- противорадиационные укрытия;

- приспособленные укрытия;

- простейшие укрытия;

- системы жизнеобеспечения ИЗС;

- оптимальные и допустимые параметры воздушной среды в ИЗС.

Порядок выполнения задания:

- Ознакомьтесь с прилагаемым к работе теоретическим материалом.

- Все расчеты в работе производятся в соответствии с разделом прилагаемого материала «Требования к планировке и оборудованию»

- Номер вашего варианта соответствует вашему порядковому номеру в классном журнале.

- После ознакомления с теоретическим материалом и определения данных для расчетов (Таб. 1) приступайте к последовательному выполнению заданий.

- Подпишите отчет и сдайте преподавателю.

- При защите работы руководствуйтесь прилагаемыми к теоретическому материалу вопросами.

Задания.

Задание 1. Определите количество воздуха необходимого для подачи в ИЗС в течение суток в режиме чистой вентиляции и фильтровентиляции. Данные по количеству укрываемых в ИЗС возьмите из Таб. 1.

Ответ представьте в отчете в виде Таб. 2.

Таб. 2.

| № вар | Кол-во укрываемых | Кол-во воздуха в сутки в режиме чистой вентиляции | Кол-во воздуха в сутки в режиме фильтровентиляции |
| --- | --- | --- | --- |

Задание 2. Рассчитайте, используя те же данные по количеству укрываемых необходимую полезную площадь (S) защитного сооружения и его высоту (h). (Условно ИЗС имеет форму равностороннего четырехугольника). Для расчетов используйте формулу V=а2*h, где а – сторона основания, V – объем ИЗС.

Ответ представьте в отчете в виде Таб. 3.

Таб. 3

| № вар | Кол-во укрывае мых | Полезная площадь (S) | Высота потолка (h) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | При 2х ярусном располож. нар | При 3х ярусном располож. нар | При 2х ярусном располож. нар | При 3х ярусном располож. нар |

Задание 3. В ИЗС должны быть оборудованы места для лежания. Подсчитайте их количество при 2х и 3х ярусном расположении нар для числа укрываемых, соответствующих вашему варианту.

# Ответ представьте в отчете в виде Таб. 4

Таб. 4

| № вар | Кол-во укрываемых | Необходимое кол-во лежачих мест при 2х ярусном расположении нар | Необходимое кол-во лежачих мест при 3х ярусном расположении нар |
| --- | --- | --- | --- |

Таб. 1

| № вар | Кол-во укрываемых в ИЗС | № вар | Кол-во укрываемых в ИЗС | № вар | Кол-во укрываемых в ИЗС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 600 | 10 | 850 | 19 | 1800 |
| 2 | 500 | 11 | 650 | 20 | 1000 |
| 3 | 300 | 12 | 950 | 21 | 1700 |
| 4 | 400 | 13 | 550 | 22 | 1100 |
| 5 | 200 | 14 | 750 | 23 | 1600 |
| 6 | 100 | 15 | 450 | 24 | 1200 |
| 7 | 700 | 16 | 150 | 25 | 1500 |
| 8 | 900 | 17 | 250 | 26 | 1300 |
| 9 | 800 | 18 | 350 | 27 | 1400 |

ЛИТЕРАТУРА:

- Безопасность жизнедеятельности /С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др; под общ. Ред. С.В. Белова. – М., Высшая школа 1999г. – 448с.

- Защита населения и территорий в чрезвычайных ситуациях /В.С. Сергеев под ред. А.И.Меняйлова – М., Академический Проект, 2003 г. - 431с.

- Безопасность жизнедеятельности /Ю.Г. Сапронов, А.Б. Сыса, В.В. Шахбазян – М., Академия, 2003г. – 320с.